## Slide 1: VE, VEYA, TÜMLEME lojik işlemleri
Boole fonksiyonları ile tanımlanırlar.
İki girişli 16 mümkün olan fonksiyondan 3 tanesini gösterirler.
x | y | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
x | y | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 2: Diğer Lojik İşlemler
Bazı iki değişkenli Boole fonksiyonları
  Sabit fonksiyonlar: F0 = 0 and F15 = 1
  VE fonksiyonu: F1 = xy
  VEYA fonksiyonu: F7 = x + y
  Dışlayıcı VEYA fonksiyonu (XOR):
    F6 = x’ y + xy’ = x  y (x or y, fakat ikisi birden değil)
  Eşitlik fonksiyonu (XNOR):
    F9 = xy + x’ y’ = (x  y)’ (x y ye eşittir)
  TÜVEYA (NOR) fonksiyonu :
    F8 = (x + y)’ = (x  y) (Not-OR)
  TÜVE (NAND) fonksiyonu:
    F14 = (x y)’ = (x  y) (Not-AND)

## Slide 3: Lojik Kapı Sembolleri
TÜMLEME
VE
VEYA
TÜVE
TÜVEYA
TRANSFER
XOR
XNOR

## Slide 4: Evrensel Kapı
TÜVE ve TÜVEYA kapıları evrenseldir.
Bütün Boole fonksiyonları üç lojik işlem kullanılarak ifade edilebilirler:
  VE, VEYA, TÜMLEME
TÜVE ve TÜVEYA kapıları da bu üç işlemi gerçekleyebilirler.
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
(x’ y’ )’
y ’
x’
(xy)’
y
x

## Slide 5: TÜVE Kapısı
x
(x x)’ = x’  TÜMLEME
[ (x y)’ ]’ = x y  VE
x
y
(x’ y’ )’ = x + y  VEYA
x
y

## Slide 6: TÜVEYA Kapısı
(x + x)’ = x’  TÜMLEME
[ (x + y)’ ]’ = x + y  VEYA
(x’ + y’ )’ = x · y  VE
x
x
y
x
y

## Slide 7: Örnek 1
F1 = x’ y + xy’
x
y

## Slide 8: Örnek 2
F2 = x’ y’ + xy’
x
y

## Slide 9: Çok Girişli Kapılar
VE ve VEYA kapıları:
  Değişme ve birleşme özelliği vardır.
  Giriş sayısını artırmakta sorun yok.
TÜVE ve TÜVEYA kapıları
  Değişme özelliği vardır, ancak birleşme özelliği yoktur.
  Giriş sayısını artırmak kolay değil.
Örnek: TÜVE kapıları
  ((x y)’z)’  (x(yz)’)’
  ((xy)’z)’ = ((x’+y’)z)’=xy+z’
  (x (yz)’)’ = x’+yz
x
y
z
y
z
x

## Slide 10: Dışlayıcı VEYA (XOR) Kapısının Gerçeklenmesi
Çarpımlar toplamı şeklinde ifade edilirse:
Sadece TÜVE Kapıları ile gerçeklenmesi
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
xy=x’y+xy’

## Slide 11: Kombinezonsal Devreler
  n ikili girişle 2n mümkün giriş kombinezonu
  Her giriş kombinezonu için mümkün bir çıkış değeri var.
    Doğruluk tablosu
    Boole fonksiyonu
Kombinezonsal devre
n ikili girişler
m ikili çıkışlar

## Slide 12: Kombinezonsal devrelerin analizi
Analiz: bir devrenin gerçeklediği Boole fonksiyonunun bulunması
  Bir lojik devre veriliyor
  Bulunması gerekenler
    Boole fonksiyonu
    Doğruluk tablosu
    Devrenin işlevi hakkında bilgi

## Slide 13: Boole Fonksiyonunun Bulunması
a
b
c
a
b
c
a
b
a
c
b
c
F1
F2
T1
T2
T3
T4
Örnek

## Slide 14: Örnek: Boole Fonksiyonunun Bulunması
Gösterilen noktaların Boole fonksiyonları
  T1 = abc
  T2 = a + b + c
  F2 = ab + ac + bc
  T3 = F2’ = (ab + ac + bc)’
  T4 = T3T2 = (ab + ac + bc)’ (a + b + c)
  F1 = T1 + T4
  = abc + (ab + ac + bc)’ (a + b + c)
  = abc + ((a’ + b’)(a’ + c’)(b’ + c’)) (a + b + c)
  = abc + ((a’ + a’c’ + a’b’ + b’c’)(b’ + c’)) (a + b + c)
  = abc + (a’b’ + a’c’ + a’b’c’ + a’b’ + a’b’c’ + b’c’ + b’c’) (a + b + c)

## Slide 15: Örnek: Doğruluk tablosunun elde edilmesi
a | b | c | T1 | T2 | T3 | T4 | F2 | F1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
toplam
elde
Tam toplayıcı (TT)
  F1 = a  b  c
  F2 = ab + ac + bc

## Slide 16: İşaretli Sayıların Gösterilmesi
Pozitif ve negatif sayıları ayırt etmek için ikili sayının en yüksek anlamlı bitine bakılır.
  “0” ise pozitif
  “1” ise negatif
8 bit ile gösterilebilecek pozitif sayılar 0000 0000 ile 0111 1111 yani 0 ile + 127 arasında değişecektir.
Negatif sayıların gösteriminde 2’ye tümleme yöntemi kullanılır.
  Pozitif bir sayının 2’ye tümleyeni hesaplandığında o sayının negatif gösterilimi elde edilmiş olur.
Bir sayının 2’ye tümleyenini elde etmek için
  Sayı 1’e tümlenir, yani 0’lar 1, 1’ler 0 yapılır.
  1’e tümlenmiş sayıya 1 eklenir.

## Slide 17: Negatif Sayılara Örnekler
8 bitlik 510 sayısı 5 mod 256 olarak düşünülebilir.
-510 mod 256 = 256-5 mod 256=251 mod 256
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 0
1
1 1 1 1 1 0 1 1
1’e tümleme
1 ekleme
2’ye tümleme
Negatif sayı
Negatif sayı

## Slide 18: Negatif Sayılara Örnekler
510 mod 256 = 256-(-5) mod 256= 256-251 mod 256
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pozitif sayı
1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1
0 0 0 0 0 1 0 1
1’e tümleme
1 ekleme
2’ye tümleme
Pozitif sayı

## Slide 19: İkili Sayıların Uzatılması
Bazı durumlarda daha az bit ile ifade edilen bir sayıyı daha büyük bir yere yazmak ya da daha uzun bir sayı ile işleme sokmak gerekebilir.
Bu durumda sayı uzatılır.
İşaretsiz sayılar: Sayının başına gerektiği kadar sıfır ‘0’ eklenir.
  Örnek: 4 bitlik 310: 0011 8 bitlik 310: 0000 0011
İşaretli sayılar: Sayının başına sayının işareti gerektiği kadar eklenir. Buna işaret uzatma denir.
  Örnek: 4 bitlik 310: 0011 8 bitlik 310: 0000 0011
  Örnek: 4 bitlik -710: 1001 8 bitlik -710: 1111 1001

## Slide 20: İkili Matematik
Elde ile bir bit uzunluklu toplama
Birden fazla bit uzunluklu toplama
Borç ile bir bit uzunluklu çıkartma
Birden fazla bit uzunluklu çıkartma
Çarpma

## Slide 21: Elde ile bir bit uzunluklu toplama

## Slide 22: İşaretsiz sayıların toplanması
Elde
X 01100 12 10110 22
Y +10001 +17 +10111 +23
Toplam 29 45
Not: En düşük anlamlı basamağın elde girişi her zaman ‘0’ dır.
n-bitlik iki sayı toplandığında sonuç n+1-bitliktir.
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
Notes: Carries 00000 01100
Augend 01100 10110
Addend +10001 +10111
Sum 11101 101101

## Slide 23: İşaretli sayıların toplanması
Elde
X 1101 -3 0011 3
Y +0001 +1 +0010 +2
Toplam -2 5
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
Sonuç negatif
Sonuç pozitif
Notes: Carries 00000 01100
Augend 01100 10110
Addend +10001 +10111
Sum 11101 101101

## Slide 24: İşaretli sayıların toplanması
Elde
X 1101 -3 0011 3
Y +1111 -1 +1110 -2
Toplam -4 1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
Sonuç negatif
Sonuç pozitif
1
1
İhmal edilir
1
1
İhmal edilir
Notes: Carries 00000 01100
Augend 01100 10110
Addend +10001 +10111
Sum 11101 101101

## Slide 25
Elde 1000 0000
X 0100 4 1010 -6
Y +0101 +5 +1101 -3
Toplam 1001 9 10111 -9
Sonuç negatif midir?
Sonuç pozitif midir?
İhmal edilir
Taşma oluşmuştur. 4-bit ile gösterilebilen en büyük pozitif sayı +7 dir. Daha büyük sayılar 4-bit ile gösterilemez.
4-bit ile gösterilebilen mutlak değeri en büyük negatif sayı -8 dir. Mutlak değeri daha büyük olan negatif sayılar 4-bit ile gösterilemez.
Sayıların hangi bit uzunluğu ile gösterileceğine yapılacak işlemlere ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkması olası olan sonuçların sınırlarına göre karar verilmelidir.
Notes: Carries 00000 01100
Augend 01100 10110
Addend +10001 +10111
Sum 11101 101101

## Slide 26: Borç ile bir bit uzunluklu çıkartma
Çıkarma işlemi yapılacak iki basamak (X,Y), borç girişi (Z) kullanılarak çıkarma yapıldığında aşağıdaki fark (S) ve borç çıkışı (B) elde edilir:
Borç girişi (Z) 0 ise:
Borç girişi (Z) 1 ise:
Z
1
1
1
1
X
0
0
1
1
- Y
-0
-1
-0
-1
BS
11
1 0
0 0
1 1
Z
0
0
0
0
X
0
0
1
1
- Y
-0
-1
-0
-1
BS
0 0
1 1
0 1
0 0

## Slide 27: İşaretsiz sayılar ile çıkartma
Borç
X 10110 22 10110 22
Y - 10010 -18 - 10011 -19
Fark 4 3
Not: En düşük anlamlı basamağın borç girişi her zaman ‘0’ dır. Eğer Y>X ise X ve Y yer değiştirilir ve sonucun başına – işareti eklenir.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Notes: Borrows 00000 00110
Minuend 10110 10110
Subtrahend –10010 –10011
Difference 00100 00011

## Slide 28: İşaretli sayılar ile 2’ye tümleme kullanılarak çıkartma
X 3 0011 0011 3
Y -1 -0001 2’ye tümleyen +1111 +(-1)
Fark 2 10010 2
X 3 0011 0011 3
Y -4 -0100 2’ye tümleyen +1100 +(-4)
Fark -1 1111 -1
X 3 0011 0011 3
Y -(-1) -1111 2’ye tümleyen +0001 +1
Fark 4 0100 4
İhmal edilir
Sonuç pozitif
Sonuç negatif
Sonuç pozitif

## Slide 29
X 1 0001 0001 1
Y -(-7) -1001 2’ye tümleyen +0111 +7
Fark 8 1000 8
X -5 1011 1011 -5
Y -4 -0100 2’ye tümleyen +1100 +(-4)
Fark -9 10111 -9
İhmal edilir
Sonuç negatif midir?
Sonuç pozitif midir?
Taşma oluşmuştur. 4-bit ile gösterilebilen en büyük pozitif sayı +7 dir. Daha büyük sayılar 4-bit ile gösterilemez.
4-bit ile gösterilebilen mutlak değeri en büyük negatif sayı -8 dir. Mutlak değeri daha büyük olan negatif sayılar 4-bit ile gösterilemez.

## Slide 30: İkili Çarpma

## Slide 31: Kombinezonsal Devrelerin Tasarımı
Problemin sözle tanımı
  Sözle tanımlar genellikle tam değildir ve hatalıdır.
  Yanlış anlama yanlış devre tasarımı ile sonuçlanır.
Bulmamız gerekenler
  Doğruluk tablosu
  Boole fonksiyonu
  Boole fonksiyonunu gerçekleyen minimal devre

## Slide 32: Toplama Devresi
2-bitlik sayıların toplanması
  Z = X + Y
  X = (x1 x0) and Y = (y1 y0)
  Z = (z2 z1 z0)
Bitlerin toplanması
  z0 = x0  y0
  e1 = x0 y0 (elde)
  z1 = x1  y1  e1
  e2 = x1 y1 + x1 e1 + y1 e1
  z2 = e2
xi | yi | ei | zi | ei+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 33: Toplama Devresi
FA
e2= z2
x0
y0
z0
e1
x1
z1
y1
z0 = x0  y0
e1 = x0 y0
z1 = x1  y1  e1
e2 = x1 y1 + x1 e1 + y1 e1
z2 = e2
Yarı Toplayıcı
Tam Toplayıcı

## Slide 34: Tam Toplayıcı: Yarı Toplayıcılar ile Gerçekleme
Toplam
  T = x  y  z
Elde
  E = xy + xz + yz
  = (x + y) z + xy
  = (x  y) z + xy
x  y
x  y  z = T
YT
z
T
E
z (x  y)
YT
x
y
T
E
E
xy

## Slide 35: Tamsayı Toplayıcı 1/2
İkili Toplayıcı:
  A = (an-1, an-2, …, a1, a0)
  B = (bn-1, bn-2, …, b1, b0)
  A + B = C = (cn, cn-1, cn-2, …, c1, c0)
Basit hal: 4-bit ikili toplayıcı
YT
x
y
E
T
a0
b0
C0
E1
TT
x
y
z
E
T
a1
b1
C1
E2
TT
x
y
z
E
T
a2
b2
C2
E3
TT
x
y
z
E
T
a3
b3
C3
C4

## Slide 36: Tamsayı Toplayıcı 2/2
Elde Zincirli Toplama (Ripple-carry adder)
YT
x
y
E
T
a0
b0
C0
E1
TT
x
y
z
E
T
a1
b1
C1
E2
TT
x
y
z
E
T
a2
b2
C2
E3
TT
x
y
z
E
T
a3
b3
C3
C4

## Slide 37: Aşamalı Tasarım Yöntemi
Elde zincirli toplayıcı tasarımında aşamalı tasarım yöntemi kullandık.
Klasik tasarımda aşağıdaki haller var.
  8 giriş
  5 çıkış
  29 = 512 satırlı beş doğruluk tablosu
  9 değişkenli 5 Boole fonksiyonunu indirgemeliyiz.
Aşamalı Tasarımda
  Tasarımı daha küçük işlem bloklarına ayırıyoruz.
  Küçük işlem bloklarını birbirine bağlayarak daha büyük fonksiyonu gerçeklemek istiyoruz.

## Slide 38: Elde Yayılımı
4-bitlik elde zincirli toplayıcının toplam gecikme süresi nedir?
  TT: bir tam toplayıcının gecikme süresi
  Kaskat şekilde bağlanmış 4 tam toplayıcı kullanıldı.
  Toplam gecikme süresi: 4TT.
ai
bi
Ei+1
4TT  8XOR
Yi
Üi
Ti
Ei

## Slide 39: Hızlı Toplayıcılar
Elde yayılımı iki sayının toplanmasında hızı sınırlayan sebeptir.
İki seçenek
  Düşük gecikmeli kapılar kullanmak.
  Elde gecikmesini azaltacak şekilde devre karmaşıklığını artırmak.
Elde öngörülü toplayıcı (carry lookahead adders) ikinci seçeneğe bir örnektir.
  İki değişken:
    Yi = ai  bi – elde yayılımı
    Üi = aibi – elde üretimi

## Slide 40: Elde öngörülü toplayıcı
Toplam ve elde Pi ve Gi cinsinden ifade edilebilir:
  Ti = Yi  Ei
  Ei+1 = Üi + YiEi
Neden elde yayılımı ve üretimi?
  Eğer Üi = 1 (ai = bi = 1), yeni bir elde üretilir.
  Eğer Yi = 1 (ai = 1 or bi = 1), bir önceki basamaktan gelen elde bir sonraki basamağa yayılır.

## Slide 41: 4-bit Elde öngörülü toplayıcı
Elde yayılımı ve üretimi işaretlerini kullanarak elde bitleri hesaplanabilir.
  E0 = giriş
  E1 = Ü0 + Y0E0
  E2 = Ü1 + Y1E1
  = Ü1 + Y1(Ü0 + Y0E0) = Ü1 + Y1Ü0 + Y1Y0E0
  E3 = Ü2 + Y2E2 = Ü2 + Y2(Ü1 + Y1Ü0 + Y1Y0E0) = Ü2 + Y2Ü1 + Y2Y1Ü0 + Y2Y1Y0E0
  Y0 = a0  b0 ve Ü0 = a0b0
  Y1 = a1  b1 ve Ü1 = a1b1
  Y2 = a2  b2 ve Ü2 = a2b2
  Y3 = a3  b3 ve Ü3 = a3b3

## Slide 42: 4-bit Elde öngörülü toplayıcı
E1
Ü0
Y0
E0
Y1
Ü1
E2
Y2
Ü2
E3
E1 = Ü0 + Y0E0
E2 = Ü1 + Y1Ü0 + Y1Y0E0
E3 = Ü2 + Y2Ü1 + Y2Y1Ü0 + Y2Y1Y0E0

## Slide 43: 4-bit Elde öngörülü toplayıcı
Bütün eldeler (E1, E2, E3) iki seviyeli şekilde (VE-VEYA) gerçeklenebilir.
E3 E2 ve E1 in yayılımını beklemek zorunda değildir.

## Slide 44: 4-bit Elde öngörülü toplayıcı
a3
b3
a2
b2
a1
b1
a0
b0
E0
E4
Y3
Y2
T3
T2
Y1
T1
Y0
T0
Elde Üreteci
Y3
Ü3
Y2
Ü2
Y0
Ü0
Y1
Ü2
E0
E4
E3
E2
E1
E0

## Slide 45: 16-bit Melez Toplayıcı
4-bit EÖT
…
b3
b0
…
a3
a0
…
t3
t0
e4
4-bit EÖT
…
b7
b4
…
a7
a4
…
t7
t4
e8
4-bit EÖT
…
b11
b8
…
a11
a8
…
e12
t11
t8
4-bit EÖT
…
b15
b12
…
a15
a12
…
t15
t12
e16

## Slide 46: Çıkarma Devresi
İkiye tümleyen ile nasıl toplama yaptığımızı hatırlayalım
  X – Y = X + (2n – Y) = X + ~Y + 1
4-bit toplayıcı devresi
a3
b3
a2
b2
a1
b1
a0
b0
E4
E0
T3
T2
T1
T0
x3
x2
x1
x0
lojik-1
y3
y2
y1
y0
F3
F2
F1
F0
F4

## Slide 47: İkili Çarpıcı
2-bitlik çarpıcı
 |  | y1 | y0 |  | Y
 | × | x1 | x0 |  | X
 |  | x0 y1 | x0 y0 |  | 
+ | x1 y1 | x1 y0 |  |  | 
z3 | z2 | z1 | z0 |  | Z
y0
y1
x0
y0
y1
x1
z0
YT
z1
YT
z2
z3

## Slide 48: (3x4)-bit Çarpıcı: Yöntem
 |  |  | y3 | y2 | y1 | y0 | Y
 |  | × |  | x2 | x1 | x0 | X
 |  |  | x0 y3 | x0 y2 | x0 y1 | x0 y0 | 
 |  | x1 y3 | x1 y2 | x1 y1 | x1 y0 |  | 
+ | x2 y3 | x2 y2 | x2 y1 | x2 y0 |  |  | 
z6 | z5 | z4 | z3 | z2 | z1 | z0 | 

## Slide 49: (3x4)-bit Çarpıcı: Devre
y0
y1
x0
y2
y3
y0
y1
x1
y2
y3
y0
y1
x2
y2
y3
4-bit Toplayıcı
4-bit Toplayıcı
z0
z1
z2
z3
z4
z5
z6
0

## Slide 50: mxn-bit Çarpıcılar
çarpılan: m-bit tamsayı
çarpan: n-bit tamsayı
mn VE kapısı
(m-1) toplayıcı
  Her toplayıcı n-bit

## Slide 51: 2’ye Tümleyen Gösterilimli İşaretli Sayıların Çarpımı (1/2)
3-bit genlik, 1-bit işaret, toplam 4-bit
En büyük çarpan +7
En büyük çarpım sonucu +4910=01100012
Bütün sayılar 7-bit ile gösterilmeli
Onluk | İkilik |  | Onluk | 2’ye Tümleyen
+0 | 0000000 |  | -0 | 000000
+1 | 0000001 |  | -1 | 1111111
+2 | 0000010 |  | -2 | 1111110
+3 | 0000011 |  | -3 | 1111101
+4 | 0000100 |  | -4 | 1111100
+5 | 0000101 |  | -5 | 1111011
+6 | 0000110 |  | -6 | 1111010
+7 | 0000111 |  | -7 | 1111001

## Slide 52: 2’ye Tümleyen Gösterilimli İşaretli Sayıların Çarpımı (2/2)
3(-4)= -12
00000112 11111002=?
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
+ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
ihmal
negatif
Sonucun mutlak değeri
0001011+1=00011002
(-5)(-6)= +30
11110112 11110102=?
 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
+ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ihmal
pozitif

## Slide 53: 4-bit Genlik Karşılaştırma Devresi
İki tamsayının karşılaştırılması: A ve B.
  A > B  (1, 0, 0) = (x, y, z)
  A = B  (0, 1, 0) = (x, y, z)
  A < B  (0, 0, 1) = (x, y, z)
Örnek: 4-bit karşılaştırıcı
  A = (a3, a2, a1, a0) and B = (b3, b2, b1, b0)
  (A = B) olması için
    bütün ai = bi 0  i  3
    ti = (ai  bi)’ 0  i  3
    y = (A=B) = t3 t2 t1 t0

## Slide 54: 4-bit Karşılaştırma Devresi
(A > B) and (A < B) cases
  A ve B nin en yüksek anlamlı bitleri karşılaştırılır.
    eğer (a3 = 1 ve b3 = 0)  A > B
    değilse eğer (a3 = 0 ve b3 = 1)  A < B
    değilse (a3 = b3) a2 ve b2 yi karşılaştır.
x = (A>B) = a3 b3’ + t3 a2 b2’ + t3t2 a1 b1’ + t3t2t1 a0 b0’
z = (A<B) = a3’ b3 + t3 a2’ b2 + t3t2 a1’ b1 + t3t2t1 a0’ b0
y = (A=B) = t3 t2 t1 t0

## Slide 55: 4-bit Karşılaştırma Devresi

## Slide 56: Kod Çözücü
n-bitlik bir kod ile
  2n kodlanmış bilgi gösterilebilir.
  Bir kod çözücü n ikili girişi 2n çıkışa dönüştüren kombinezonsal devredir.
2x4
Kod çözücü
x
y
d0
d1
d2
d3
x | y | d0 | d1 | d2 | d3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
d0 =x’y’
d1 =x’y
d2 =xy’
d3 =xy

## Slide 57: 2-den-4’e Kod Çözücü
Aktif çıkış 0 olabilir.
Devrenin çalışmasını kontrol etmek için bir de izin (enable) girişi olabilir.
i | x | y | d0 | d1 | d2 | d3
1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
d0 = i + x + y = i + i’(x’y+xy’+xy)
d1 = i + x + y’ = i + i’(x’y’+xy’+xy)
d2 = i + x’ + y = i + i’(x’y’+x’y+xy)
d3 = i + x’ + y’ = i + i’(x’y’+x’y+xy’)

## Slide 58: İzin Girişli 2-den-4’e Kod Çözücü
d0
d1
d2
d3
e
x
y
d0 = i + x + y = i + i’(x’y+xy’+xy)
d1 = i + x + y’ = i + i’(x’y’+xy’+xy)
d2 = i + x’ + y = i + i’(x’y’+x’y+xy)
d3 = i + x’ + y’ = i + i’(x’y’+x’y+xy’)

## Slide 59: Kod Çözücü/Veri Dağıtıcı
Veri dağıtıcı
  Bir hattan bilgiyi alır ve 2n çıkıştan birine yönlendirir.
  Hangi çıkışın veriyi alacağını gösteren n seçim girişi vardır.
2x4
Kod çözücü
x
y
d0
d1
d2
d3
i
d0
d1
d2
d3
i
x, y
x = 0 ve y = 0 ise d0 = i
x = 0 ve y = 1 ise d1 = i
x = 1 ve y = 0 ise d2 = i
x = 1 ve y = 1 ise d3 = i

## Slide 60: Kod Çözücüleri Birleştirme
2x4
Kod çözücü
y
z
d0
d1
d2
d3
i
2x4
Kod çözücü
d4
d5
d6
d7
i
x
x | y | z | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | d0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 61: Kod Çözücünün Gerçeklemede Kullanılması
Kod çözücü n giriş için 2n çarpım terimini verir.
2x4
Kod çözücü
x
y
d0 = x’y’
d1 = x’y
d2 = xy’
d3 = xy
nx2n Kod çözücü ve VEYA kapıları kullanarak çarpımlar toplamı ifade kullanılarak gösterilen n değişkenli bütün Boole fonksiyonları gerçeklenebilir.

## Slide 62: Örnek
Tam Toplayıcı
  E = xy + xz + yz = (3, 5, 6, 7)
  T = x  y  z = (1, 2, 4, 7)
3x8
Kod çözücü
x
y
z
0
1
2
3
4
5
6
7
T
E

## Slide 63: Kodlayıcı
Giriş sayısı: 2n
Çıkış sayısı: n
Çıkışlarda giriş değerine bağlı olarak kod üretilir
Örnek: n = 2
d0 | d1 | d2 | d3 | x | y
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 64: Öncelikli Kodlayıcı
Kodlayıcıdaki problemler:
  Girişlerden bir anda sadece bir tanesi aktif olabilir.
  Aynı anda birden fazla giriş aktif olduğunda çıkış tanımsızdır.
Öncelikli Kodlayıcı:
  Girişler arasında öncelik tanımlanır.
1
1
1
1
X
X
X
1
0
1
0
1
X
X
1
1
0
0
0
1
X
1
0
0
0
0
0
1
0
X
X
0
0
0
0
v
y
x
d3
d2
d1
d0

## Slide 65: 4-bit Öncelikli Kodlayıcının Karnaugh Diyagramı
d2d3 d0d1 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | 1 | 1 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 1 | 1 | 1
  x = d2 + d3
d2d3 d0d1 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | 1 | 1 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 1 | 0
  y = d3 + d1 d2’

## Slide 66: 4-bit Öncelikli Kodlayıcı Devresi
d0
d1
d2
d3
y
x
v
x = d2 + d3
y = d1d2’ + d3
V = d0 + d1 + d2 + d3

## Slide 67: Veri Toplayıcılar (Multiplexers - MUX)
Birçok girişinden birindeki veriyi tek çıkışına aktarır.
Seçme girişleri n  n = ?
Örnek: 2-den-1’e MUX
  2 giriş hattı I0, I1
  1 çıkış hattı Y
  1 seçim hattı S
S | Y
0 | I0
1 | I1
Y=S’I0 + SI1

## Slide 68: 2-den-1’e Veri Toplayıcı
Özel Sembol
S
I0
Y
I1
I0
I1
MUX
Y
S
0
1

## Slide 69: 4-den-1’e Veri Toplayıcı
4 giriş hattı: I0, I1, I2, I3
1 çıkış hattı: Y
2 seçim hattı: S1, S0.
I3
1
1
I2
0
1
I1
1
0
I0
0
0
Y
S0
S1
Y=S1’S0’I0 + S1’S0I1 + S1S0’I2 + S1S0I3

## Slide 70: 4-den-1’e Veri Toplayıcı Devresi
S0
I0
Y
I1
I2
I3
S1

## Slide 71: İzin Girişli Veri Toplayıcı
A
B
MUX
Y
S1
0
1
C
D
2
3
S0
İ
İ | S | Y
1 | XX | 0
0 | 00 | A
0 | 01 | B
0 | 10 | C
0 | 11 | D

## Slide 72: Veri Toplayıcılar Kullanılarak Tasarım
4-to-1-line multiplexer
I0
I1
MUX
Y
S1
0
1
I2
I3
2
3
S0
Y = S1’S0’ I0 + S1’S0 I1 + S1S0’ I2 + S1S0 I3.
Y = x’y’ I0 + x’y I1 + xy’ I2 + xyI3
S1 x
S0 y
S1’S0’ = x’y’,
S1’S0 = x’y,
S1S0’ = xy’,
S1S0 = xy

## Slide 73: Veri Toplayıcılar Kullanılarak Tasarım
n değişkenli Boole fonksiyonunu m seçim girişli MUX ile gerçeklemek için
  F(x1, x2, ..., xn)
Boole fonksiyonu doğruluk tablosu il gösterilir.
İlk m değişken (x1, x2, ..., xm) seçim girişlerine uygulanır
Bu m değişkenin her kombinezonu için çıkış değeri geri kalan n-m değişkenin (xm+1, xm+2, ..., xn) cinsinden bulunur.
  0, 1, xm+1’xm+2’…xn’, xm+1’xm+2’…xn,…, xm+1xm+2…xn,
Bu fonksiyonlar veri girişlerine doğru sırada uygulanır.

## Slide 74: Veri Toplayıcılar Kullanılarak Tasarım
Örnek: T = (1, 2)
I0
I1
MUX
T
S1
0
1
I2
I3
2
3
S0
0 =
1 =
1 =
0 =
x y
= xy’ + x’y
I0
I1
MUX
T
S
0
1
y =
y' =
x
= xy’ + x’y

## Slide 75: Veri Toplayıcılar Kullanılarak Tasarım
F(x, y, z) = (1, 2, 6, 7)
  F = x’y’z + x’yz’ + xyz’ + xyz
Bir seçim girişli MUX ile
  Y = S’I0 + SI1
  S=x, I0 = y’z + yz’, I1 = y
İki seçim girişli MUX ile
  Y = S1’S0’ I0 + S1’S0 I1 + S1S0’ I2 + S1S0 I3
  S1=x, S0=y, I0 = z, I1 = z’, I2 = 0, I3 = 1
Üç seçim girişli MUX ile
  Y = S2’S1’S0’ I0 + S2’S1’S0 I1 + S2’S1S0’ I2 + S2’S1S0 I3 + S2S1’S0’ I4 + S2S1’S0 I5 + S2S1S0’ I6 + S2S1S0 I7
  S2=x, S1=y, S0=z, I0=0, I1=1, I2=1, I3=0, I4=0, I5=0, I6=0, I7=1

## Slide 76: Veri Toplayıcıları Birleştirme
MUX
0
1
2
3
MUX
0
1
2
3
x y
x y
MUX
0
1
z

## Slide 77: Programlanabilir Lojik Elemanlar - Programmable Logic Devices (PLD’s)
Programlanabilir lojik elemanlar VE ve VEYA kapı dizilerinden oluşurlar. Kapı dizileri özel bir bağlantı şekli oluşturmak amacıyla anahtarlar ile kontrol edilirler.
Bu derste üç çeşit PLD inceleyeceğiz.
  Programlanabilir Salt Okunabilir Bellek - Programmable Read Only Memory (PROM)
  Programmable Logic Array (PLA)
  Programmable Array Logic (PAL)

## Slide 78: Programlanabilir Lojik Elemanlar
PROM
Çıkışlar
Girişler
Sabit
VE
Dizisi
Sabit
VEYA
Dizisi
~
Girişler
Programlanabilir
VE
Dizisi
Sabit
VEYA
Dizisi
~
Çıkışlar
Girişler
Programlanabilir
VE
Dizisi
Programlanabilir
VEYA
Dizisi
~
Çıkışlar
~
PAL
PLA

## Slide 79: Salt Okunabilir Bellek - Read Only Memory (ROM)
ROM ikili bilginin saklanabildiği ve güç kaynağı kesilse bile bilgiyi koruyan bir elemandır.
ROM bir kod çözücü ve bir sabit VEYA kapısı dizisinden oluşur.
32x8 bitlik ROM’un iç yapısı

## Slide 80: ROM Kullanarak Kombinezonsal Devre Tasarımı
Boole fonksiyonunun doğrudan gerçeklenmesi
  Fonksiyonu indirgemeye gerek yok. Bütün çarpım terimleri üretiliyor.
Yeniden programlama aynı cihaz ile farklı Boole fonksiyonlarının gerçeklenebilmesine olanak sağlar.

## Slide 81: ROM Kullanarak Kombinezonsal Devre Tasarımı
ROM ile gerçeklenecek olan Boole fonksiyonunun doğruluk tablosu kapalı olan anahtarların yerlerini gösterir.
Girişler |  |  |  |  | Çıkışlar |  |  |  |  |  |  | 
I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
… |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 82: ROM Kullanarak Kombinezonsal Devre Tasarımı
X bağlantının olduğunu yani lojik-1’i gösterir. X olmaması bağlantının olmadığını yani lojik-0’ı gösterir.

## Slide 83: Örnek
3-bitlik girişindeki sayının karesini bulan devreyi ROM kullanarak tasarlayınız.
Giriş bit uzunluğu, çıkış bir uzunluğu ve çıkışlara ait doğruluk tablosu bulunacak.
Bu devrede 3-bitlik giriş ve 6 bitlik-çıkış vardır. 72 = 49 = 1100012.
Doğruluk Tablosu:
x2 | x1 | x0 | y5 | y4 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 84: Örnek
Doğruluk tablosundan y0 = x0 ve y1 = 0 olarak bulunur.
Gerekli olan ROM un büyüklüğü 8 X 4 dür.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
x0
3x8
Kod
Çözücü
x1
x2
y3
y2
y1
y0

## Slide 85: Programmable Array Logic (PAL)
VE Kapı Girişleri
Çarpım
Terimleri

## Slide 86: PAL ile Tasarım
x2
x1
x0
y5
y3
y2
y4
y5 = x2x1
1
0
10
11
01
00
x2x1
x0
1
1
1
y4 = x2x1 + x2x0
y3 = x2x1x0 + x2x1x0
y2 = x1x0

## Slide 87: Programmable Logic Array (PLA)
F1 = AB' + AC + A'BC'
F2 = (AC + BC)'