## Slide 1: Sayısal Devreler
Doç. Dr. Berna Örs Yalçın
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Oda No: 2318
E-mail: siddika.ors@itu.edu.tr

## Slide 2: Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı:
  Sayısal sistemleri tanımlamak
  Sayısal tasarımın temel tasarım bloklarını tanımlamak
  Temel blokların daha büyük sistemlerde nasıl kullanıldığını öğretmek
Bu dersi başarıyla tamamlamış bir öğrenci:
  Sayısal sistemlerin önemini anlamış olacak.
  Bir sayısal devreyi tasarlayabilir hale gelecek.
  Temel kombinezonsal ardışıl yapı taşlarını öğrenmiş olacak.
  Büyük sayısal sistemlerin nasıl tasarlandığını öğrenmiş olacak.

## Slide 3: Kaynaklar
Ders kitabı :
  Digital Design, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti,
  Logic and Computer Design Fundamentals, 4/E, M. Morris Mano and Charles Kime , Prentice Hall, 2008.
Ders sunumu, ödevler ve duyurular: ninova

## Slide 4: Değerlendirme
1. Yıliçi Sınavı - %25
  6. Hafta
2. Yıliçi Sınavı - %25
  11. Hafta
5 Ödev - %10
Final Sınavı - %40

## Slide 5: Dersin İçeriği
1. Sayısal Sistemler ve Bilgi
2. Kombinezonsal Devreler
3. Kombinezonsal Devre Tasarımı
4. Matematik Fonksiyonlar
5. Ardışıl Devre Elemanları
6. Ardışıl Devre Tasarımı

## Slide 6: Sayısal Sistem
Ayrık zamanlı serbest giriş ve sistem durumu bilgilerini kullanarak ayrık zamanlı çıkış bilgisini üretir.
Durum
Serbest Girişler
Çıkışlar
Sayısal Sistem

## Slide 7: Sayısal Sistemlerin Türleri
Durum Kullanılmayan
  Kombinezonsal sayısal sistem
    Çıkış = f(Giriş)
Durum Kullanılan – Ardışıl sayısal sistem
  Senkron
    Durum belirli zamanlarda yenilenir
  Asenkron
    Durum her zaman yenilenir
  Durum = f(Durum,Giriş)
  Çıkış = f(Durum) veya or Çıkış = f(Durum,Giriş)

## Slide 8: Sayısal Sistem Örneği:
Bir Sayısal sayıcı:
1
3
0
0
5
6
4
İleri say
Başa Dön
Girişler:
İleri say, Başa dön
Çıkışlar:
Ekran
Durum:
O an gösterilen değer

## Slide 9: Analog – Sayısal İşaretler
Gerçek dünyada karşılaştığımız birçok fiziksel büyüklük (akım, gerilim, sıcaklık, ışık şiddeti vb.) değeri sürekli bir aralık içinde değişmektedir.
Sınırlar arasındaki her türlü değeri alabilen bu tür işaretlere analog işaretler denir.
Sayısal sistemlerde bilgi ayrık değerler alır.
İkili sayısal işaretler belli bir anda sadece olası iki değerden birini alabilirler: 0-1, yüksek – alçak, açık – kapalı.

## Slide 10: Analog İşareti Sayısal İşarete Dönüştürme
Kuantalanmış işaret

## Slide 11: Sayısal Sistemlerin Avantajları
Bir sayısal sisteme aynı giriş kümesi defalarca uygulandığında hep aynı çıkış kümesi elde edilir.
  Analog sistemler ise çevre koşullarından daha çok etkilenirler ve çıkışları değişiklik gösterebilir.
Sayısal sistem tasarımı dayandığı matematiksel temeller açısından daha kolaydır.
Sayısal sistemleri test etmek ve hatalardan arındırmak daha kolaydır.
Esneklik ve programlanabilirlik

## Slide 12: Sayısal Sistem Gerçekleme Aşamaları

## Slide 13: Sayısal Kodlama
Sayısal devreler yardımıyla üzerinde işlem yapılacak olan fiziksel büyüklüklere ve her türlü veriye ikili sayılar karşı düşürülür.
Örneğin 8 basamaklı bir ikili sayı kullanarak 28 tane (256) farklı “şey” ifade edebiliriz.
Bir ikili değerin (örneğin 10001011) ne anlama geldiğine o değeri kullanacak olan sistem belirler. Bu değer bir sayı da olabilir, bir renk de, …

## Slide 14: BCD (Binary Coded Decimal) İkili Kodlanmış Onlu Sayılar
0-9 arasındaki rakamlara 4 bitlik bir ikili kod karşı düşürülür.
Artıklı Kodlamadır: 4 bit ile 16 farklı kodlama yapılabilmekte, ancak bunlardan sadece 10 tanesi kullanılmaktadır.

## Slide 15
Ağırlıklı Kodlama: Bitlerin konumlarına birer ağırlık verilir.
Doğal ikili kodlama: Sayıların ağırlıklı kodlama ile 2 tabanında gösterilmesidir.
  (11010)2 =124+123+022+121+020=26
  Soldaki ilk basamağa en yüksek anlamlı bit (Most Significant Bit - MSB), sağdaki ilk basamağa en düşük anlamlı bit (Least Significant Bit - LSB) denir.
Hamming Uzaklığı: n uzunluğundaki iki kod sözcüğünde aynı sırada olup değerleri farklı olan bileşenlerin sayısıdır.
  011 ile 101 arasındaki uzaklık 2 dir.
Bitişik Kodlar: Birbirini izleyen sayılara karşı gelen kodlar arasındaki Hamming uzaklığı 1 ise o kodlama bitişiktir.
Çevrimli Kodlar: Kodlama bitişik ve ayrıca son kod ile ilk kod arasında da Hamming uzaklığı 1 ise kod çevrimlidir.

## Slide 16: İşaretsiz Sayıların Gösterilmesi
Doğal ağırlıklı ikili kodlama kullanılır.
Örnek: 21510=(1101 0111)2= =127+126+025+124+023+122+121+120
8 bit ile ifade edilebilecek en büyük işaretsiz sayı: (1111 1111)2=25510
8 bit ile ifade edilebilecek en küçük işaretsiz sayı: (0000 0000)2=010
En yüksek anlamlı bit (MSB)
En düşük anlamlı bit (LSB)

## Slide 17: Çok kullanılan tabanlar
İsim
Taban
Basamaklar
İkili
2
0,1
Sekizli
8
0,1,2,3,4,5,6,7
Onluk
10
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Onaltılık
16
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Onaltılık tabanda kullanılan 6 harf 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 i gösterir.
Notes: Answer: The six letters A, B, C, D, E, and F represent the digits for values
10, 11, 12, 13, 14, 15 (given in decimal), respectively, in hexadecimal.
Alternatively, a, b, c, d, e, f are used.

## Slide 18: Farklı tabanda sayıların gösterilimi
Decimal
(Base 10)
Binary
(Base 2)
Octal
(Base 8)
Hexa
decimal
(Base 16)
00
00000
00
00
01
00001
01
01
02
00010
02
02
03
00011
03
03
04
00100
04
04
05
00101
05
05
06
00110
06
06
07
00111
07
07
08
01000
10
08
09
01001
11
09
10
01010
12
0A
11
0101
1
13
0B
12
01100
14
0C
13
01101
15
0D
14
01110
16
0E
15
01111
17
0F
16
10000
20
10

## Slide 19: Onluk tabandan diğer tabanlara dönüşüm
  Sayıyı dönüştürülecek taban ile tekrarlı böl.
  Kalanları ters sırada kayıt et.
  Yeni tabanda basamaklar ters sırada kalanlardır.

## Slide 20: Örnek: 4610 sayısını 2 tabanına dönüştür
46 yı ikili tabana dönüştür
  46/2=23 kalan 0
  23/2=11 kalan 1
  11/2=5 kalan 1
  5/2=2 kalan 1
  2/2=1 kalan 0
  1/2=0 kalan 1
Sonuç
  1011102
Notes: Answer 1: Converting 46 as integral part: Answer 2: Converting 0.6875 as fractional part:
46/2 = 23 rem = 0 0.6875 * 2 = 1.3750 int = 1
23/2 = 11 rem = 1 0.3750 * 2 = 0.7500 int = 0
11/2 = 5 remainder = 1 0.7500 * 2 = 1.5000 int = 1
5/2 = 2 remainder = 1 0.5000 * 2 = 1.0000 int = 1
2/2 = 1 remainder = 0 0.0000
1/2 = 0 remainder = 1 Reading off in the forward direction: 0.10112
Reading off in the reverse direction: 1011102
Answer 3: Combining Integral and Fractional Parts:
101110. 10112

## Slide 21: Örnek: 4610 sayısını 16 tabanına dönüştür
46 yı 16 tabana dönüştür
  46/16=2 kalan 14
  2/16=0 kalan 2
Sonuç
  2E16
Notes: Answer 1: Converting 46 as integral part: Answer 2: Converting 0.6875 as fractional part:
46/2 = 23 rem = 0 0.6875 * 2 = 1.3750 int = 1
23/2 = 11 rem = 1 0.3750 * 2 = 0.7500 int = 0
11/2 = 5 remainder = 1 0.7500 * 2 = 1.5000 int = 1
5/2 = 2 remainder = 1 0.5000 * 2 = 1.0000 int = 1
2/2 = 1 remainder = 0 0.0000
1/2 = 0 remainder = 1 Reading off in the forward direction: 0.10112
Reading off in the reverse direction: 1011102
Answer 3: Combining Integral and Fractional Parts:
101110. 10112

## Slide 22: r tabanından onluk tabana dönüşüm
Tabanın ilgili kuvveti ile basamakların çarpımını topla
  1011102 sayısını onluk taban çevir
1011102 = 1·32 + 0·16 +1·8 +1·4 + 1·2 +0·1
= 32 + 8 + 4 + 2
= 46

## Slide 23: Sekizli/onaltılı (Octal/Hex) tabandan ikili ve geriye dönüşüm
Sekizli (onaltılı) den İkili tabana:
  Her bir basamak ikili tabanda yazılır.
İkiliden sekizli (onaltılı) tabanına:
  Basamaklar taban noktasından başlanarak iki tarafa doğru üçlü (dörtlü) gruplanır.
  Her bir grup sekizli (onaltılı) tabanına dönüştürülür.

## Slide 24: Örnek
Sekizli (onaltılı) den İkili tabana:
  743.0568=111 100 011.000 101 1102
  A49.0C616=1010 0100 1001.0000 1100 01102
İkiliden sekizli (onaltılı) tabanına:
  1|011|100|011.000|101|110|12=1343.05648
  1|1010|0100|1001.0010|1100|0110|12=1A49.2C6816

## Slide 25: İkili taban kullanılarak sekizli den onaltılık tabanına dönüşüm
Octal den ikili tabana dönüştür.
Daha önce anlatıldığı gibi hez tabanına dönüştür.
Notes: Answer 1:
6 3 5 . 1 7 7 8
110|011|101 . 001|111|111 2
Regroup:
1|1001|1101 . 0011|1111|1(000)2
Convert:
1 9 D . 3 F 816
Answer 2: Marking off in groups of three (four) bits corresponds to dividing or multiplying by 23 = 8 (24 = 16) in the binary system.

## Slide 26: 2’nin özel kuvvetleri
210 (1024) Kilo, “K” ile gösterilir.
220 (1,048,576) Mega, “M” ile gösterilir.
230 (1,073, 741,824) Giga, “G” ile gösterilir.
240 (1,099,511,627,776 ) Tera, “T” ile gösterilir.

## Slide 27: İkili Lojik ve Kapılar
İkili değişkenler iki değerden birini alırlar
Lojik işlemler ikili değerler ve ikili değişkenler üzerinde çalışır
Temel lojik işlemler VE, VEYA ve TÜMLEME dir
Lojik kapılar lojik işlemleri gerçeklerler
Boole Cebri: lojik fonksiyonları tanımlamak ve birbirine dönüştürmek için kullanılan matematik sistemidir
Biz sayısal sistemlerin analizi ve tasarımının temelini oluşturan Boole cebrini inceleyeceğiz

## Slide 28: İkili Değişkenler
İkili değişkenlere farklı isimler verilebilir
  Doğru/Yanlış
  Açık/Kapalı
  Evet/Hayır
  1/0
Biz bu iki değeri göstermek için 1 ve 0’ı kullanacağız.

## Slide 29: Lojik İşlemler
Temel üç lojik işlem:
  VE
  VEYA
  TÜMLEME
VE (·) ile gösterilir
VEYA (+) ile gösterilir
TÜMLEME değişkenin üzerinde bir çizgi( ¯ ), değişkenden sonra (‘) veya değişkenden önce (~) ile gösterilir

## Slide 30: Gösterilim Örnekleri
Örnekler:
   “Y A ve B dir”
   “z x veya y dir”
   “X A’nın tersidir”
Not:
  1 + 1 = 2 (“bir artı bir ikidir)
  1 + 1 = 1 ( “1 veya 1 1’e eşittir”)
  ifadeleri birbirine eşit değildir.
=
B
A
Y
×
y
x
z
+
=
A
X
=

## Slide 31: İşlem Tanımları
İşlemler ‘0’ ve ‘1’ değerleri üzerinden tanımlanırlar.
VE
0 · 0 = 0
0 · 1 = 0
1 · 0 = 0
1 · 1 = 1
VEYA
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 1
TÜMLEME
1
0
=
0
1
=

## Slide 32: Doğruluk Tabloları
0
1
1
0
X
TÜMLEME
X
Z
=
Doğruluk Tablosu - bir fonksiyonun çıkış değerini bu fonksiyonun bütün mümkün olan giriş değerleri için gösteren tablo
Örnek: Temel işlemlerin doğruluk tabloları
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
Z = X·Y
Y
X
VE
VEYA |  | 
X | Y | Z = X+Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 33: Boole Cebri
B={0,1} kümesi üzerinde tanımlı
İkili İşlemler : VE, VEYA (, +)
Birli İşlem: TÜMLEME ( )
Aksiyomlar
a, b, c  B olmak üzere
Kapalılık: a + b = c a  b=c
Değişme: a + b = b + a a  b=b  a
Dağılma: a+(b  c)=(a+b)  (a+c) a  (b+c)=a  b+a  c
Birleşme: a+(b+c)=(a+b)+c a  (b  c)=(a  b)  c
Etkisiz eleman: a+0=a a  1=a
Tümleme: a+a=1 a  a =0

## Slide 34: Boole İşlemlerinin Sırası
Parantez
TÜMLEME
VE
VEYA
Sonuç: VEYA ifadelerinin etrafında parantez vardır.
Örnek: F = A(B + C)(C + D)

## Slide 35: Özellikler ve Teoremler
Burada gösterilen tüm özellikler ve teoremler Boole cebrinin aksiyomları kullanılarak ispat edilebilir.
Yutma: a+1=1 a  0=0
Dönüşme: (a)=a
Sabit kuvvet: a+a+…+a=a a  a  …  a=a
Soğurma: a+a  b=a a  (a+b)=a
De Morgan Teoremi: (a+b)=a  b (a  b)=a+b
Genel De Morgan Teoremi:
f(X1,X2,…,Xn,0,1,+,)  f(X1,X2,…,Xn,1,0,,+)

## Slide 36: Örnek1: Boole Teoremlerinin İspatı
A + A·B = A (Yutma)
İspat adımları Aksiyomlar
A + A·B
= A · 1 + A · B X = X · 1
= A · ( 1 + B) X · Y + X · Z = X ·(Y + Z)(Dağılma)
= A · 1 1 + X = 1
= A X · 1 = X
İspatları yapmamızın sebebi:
  Boole cebrinin aksiyom ve teoremlerini kullanmayı öğrenmek
  Boole fonksiyonlarıyla işlem yapmak için doğru aksiyom ve teoremi seçmeyi öğrenmek

## Slide 37: Örnek2: Boole Teoremlerinin İspatı
AB + AC + BC = AB + AC (Consensus Theorem)
İspat adımları Aksiyomlar
AB + AC + BC
=AB + AC + 1 ·BC 1 . X = X
=AB +AC + (A + A) ·BC X + X = 1
=AB +AC + ABC+ ABC X(Y + Z) = XY + XZ
=AB +ABC+ AC+ABC X + Y = Y + X
=AB+A(C+BC) X(Y + Z) = XY + XZ
=AB+AC
Notes: Justification 1: 1 . X = X
Justification 2: X + X’ = 1
= AB + A’C + ABC + A’BC X(Y + Z) = XY + XZ (Distributive Law)
= AB + ABC + A’C + A’BC X + Y = Y + X (Commutative Law)
= AB . 1 + ABC + A’C . 1 + A’C . B X . 1 = X, X . Y = Y . X (Commutative Law)
= AB (1 + C) + A’C (1 + B) X(Y + Z) = XY +XZ (Distributive Law)
= AB . 1 + A’C . 1 = AB + A’C X . 1 = X

## Slide 38: Örnek3: Boole Teoremlerinin İspatı
İspat adımları Aksiyomlar
= XYZ+XY De Morgan Teoremi
= (XZ+X)Y Dağılma
= (X+X) (Z+X)Y Dağılma
= (Z+X)Y Tümleme
Y
X
Z
)
Y
X
(
+
+
)
Z
X
(
X
Z
)
Y
X
(
+
=
+
+
Y
Y
Notes: = X’ Y’ Z + X Y’ (A + B)’ = A’ . B’ (DeMorgan’s Law)
= Y’ X’ Z + Y’ X A . B = B . A (Commutative Law)
= Y’ (X’ Z + X) A(B + C) = AB + AC (Distributive Law)
= Y’ (X’ + X)(Z + X) A + BC = (A + B)(A + C) (Distributive Law)
= Y’ . 1 . (Z + X) A + A’ = 1
= Y’ (X + Z) 1 . A = A, A + B = B + A (Commutative Law)

## Slide 39: Boole Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
z
x
y
x
F4
x
z
y
x
z
y
x
F3
x
F2
xy
F1
+
=
+
=
=
=
z
y
z
+
y
+
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
Giriş sayısı=n olmak üzere
farklı n değişkenli Boole fonksiyonu tanımlanabilir.

## Slide 40: Boole Fonksiyonlarının İndirgenmesi
Amaç en az sayıda değişken bırakmak.
AB+ACD+ABD+ACD+ABCD
= AB + ABCD + ACD + ACD + ABD
= AB + AB(CD) + AC(D+D) + ABD
= AB + AC + ABD = B(A + AD) +AC
= B(A + D) + AC
5 değişken

## Slide 41: Kanonik Gösterilimler
Kanonik gösterilimler nelerdir?
Çarpım terimleri (Minterms) ve toplam terimleri (Maxterms)
Çarpım terimleri ve toplam terimlerin indis ile gösterilimi
Çarpımlar toplamı gösterilim
Toplamlar çarpımı gösterilim
Fonksiyonların tümlemelerinin gösterilimi
Gösterilimler arası dönüşümler

## Slide 42: Kanonik Gösterilimler
Boole fonksiyonları aşağıdaki kolaylıkları sağlayacak bir gösterilimle tanımlanır:
  Eşitliğin karşılaştırılması
  Doğruluk tablosu ile birebir olma
Çok kullanılan kanonik gösterilimler:
  Çarpımlar toplamı
  Toplamlar çarpımı

## Slide 43: Çarpım terimleri
Çarpım terimleri bütün değişkenlerin veya tümleyenlerinin göründüğü VE terimleridir.
n değişkenli bir Boole fonksiyonunun 2n çarpım terimi vardır.
Örnek: İki değişkenli bir Boole fonksiyonunun çarpım terimleri 2 x 2 = 4 tanedir:
Y
X
XY
Y
X
Y
X

## Slide 44: Toplam terimleri
Toplam terimleri bütün değişkenlerin veya tümleyenlerinin göründüğü VEYA terimleridir.
n değişkenli bir Boole fonksiyonunun 2n toplam terimi vardır.
Örnek: İki değişkenli bir Boole fonksiyonunun çarpım terimleri 2 x 2 = 4 tanedir:
Y
X
+
Y
X
+
Y
X
+
Y
X
+

## Slide 45: Çarpım ve Toplam Terimleri
Örnek: İki değişkenli çarpım ve toplam terimleri
İndis hangi değişkeninin kendisinin hangi değişkenin tümleyeninin yer aldığını gösterir.
İndis | Çarpım Terimi | Toplam Terimi
0 | x y | x + y
1 | x y | x + y
2 | x y | x + y
3 | x y | x + y

## Slide 46: Normal Sıralama
Çarpım ve toplam terimlerine bir sıra numarası karşılık düşer.
Bu sıra numarası bir ikili sayı ile gösterilir.
İkili sayının bitleri değişkenlerin kendisinin veya tümleyenin terim içinde yer alacağını gösterir.
Çarpım ve toplam terimlerinin içinde değişkenler hep aynı sırada yer alırlar
Örnek: a, b, c değişkenleri için:
  Toplam terimleri: (a + b + c), (a + b + c)
  Terimler: (b + a + c), a c b ve (c + b + a) normal sıralamada değiller.
  Çarpım terimleri: a b c, a b c, a b c
  Terimler : (a + c), b c ve (a + b) bütün değişkenleri içermiyorlar.

## Slide 47: İndisin Kullanılma Sebebi
İkili sayı ile gösterilen indis çarpım veya toplam terimindeki değişkenlerin kendisinin mi yoksa tümleyeninin mi kullanılacağını gösterir.
Çarpım terimleri için:
  “1” değişkenin kendisinin
  “0” değişkenin tümleyeninin yer aldığını gösterir.
Toplam terimleri için:
  “0” değişkenin kendisinin
  “1” değişkenin tümleyeninin yer aldığını gösterir.

## Slide 48: Üç değişken için indis örneği
Değişkenler X, Y ve Z.
Normal sıralama X, Y, Z.
İndis 010=(000)2 ise çarpım teriminde bütün değişkenlerin tümleyeni görülür, toplam teriminde bütün değişkenlerin kendileri görülür.
Çarpım terimi 0, m0 ile adlandırılır .
Toplam terimi 0, M0 ile adlandırılır (X + Y + Z).
Çarpım terimi 6 ?
Toplam terimi 6 ?
Z
Y
X
Notes: m6 = X Y Z’
M6 = (X’ + Y’ + Z)

## Slide 49: İndis Örnekleri – Dört Değişken
İndis İkili Çarpım Toplam
i Sayı mi Mi
0 0000
1 0001
3 0011
5 0101
7 0111
10 1010
13 1101
15 1111
d
c
b
a
d
c
b
a
d
c
b
a
+
+
+
d
c
b
a
d
c
b
a
+
+
+
d
c
b
a
+
+
+
d
c
b
a
d
c
b
a
+
+
+
d
b
a
d
c
b
a
+
+
+
?
?
?
?
c
Notes: M1 = a + b + c + d’
m3 = a’ b’ c d
m7 = a’ b c d
M 13 = a’ + b’ + c + d’

## Slide 50: Çarpım ve Toplam Terimlerinin İlişkisi
DeMorganTeoremi
ve
İki değişkenli örnek:
ve
Yani M2 m2 nin tümleyenidir. m2 de M2 nin tümleyenidir.
y
x
y
·
x
+
=
y
x
y
x
×
=
+
+
=
y
x
M
2
y
x·
m
2
=
i
m
M
=
i
i
i
M
m
=

## Slide 51: Çarpımlar Toplamı Gösterilim
x y z
index
m1
+
m4
+
m7
= F1
0 0 0
0
0
+
0
+
0
= 0
0 0 1
1
1
+
0
+
0
= 1
0 1 0
2
0
+
0
+
0
= 0
0 1 1
3
0
+
0
+
0
= 0
1 0 0
4
0
+
1
+
0
= 1
1 0 1
5
0
+
0
+
0
= 0
1 1 0
6
0
+
0
+
0
= 0
1 1 1
7
0
+
0
+
1
= 1
Örnek: F1 (x,y,z) = m1 + m4 + m7
F1 = x y z + x y z + x y z

## Slide 52: Çarpımlar Toplamı Örneği
F(A, B, C, D, E) = m2 + m9 + m17 + m23
F(A, B, C, D, E) = ABCDE+ABCDE+ABCDE+ABCDE
Notes: F(A,B,C,D,E) = A’B’C’DE’ + A’BC’D’E + AB’C’D’E + AB’CDE

## Slide 53: Toplamlar Çarpımı Örneği
Örnek:
F1 (x,y,z)= M0 · M2 · M3 · M5 · M6
)
z
y
z)·(x
y
·(x
z)
y
(x
F
1
+
+
+
+
+
+
=
z)
y
x
)·(
z
y
x
·(
+
+
+
+
x y z
i
M0

M2

M3

M5

M6
= F1
0 0 0
0
0
1
1
1
= 0
0 0 1
1
1
1
1
1
1
= 1
0 1 0
2
1
0
1
1
1
= 0
0 1 1
3
1
1
0
1
1
= 0
1 0 0
4
1
1
1
1
1
= 1
1 0 1
5
1
1
1
0
1
= 0
1 1 0
6
1
1
1
1
0
= 0
1 1 1
7
1








1
1
1
1
= 1
1

























## Slide 54: Toplamlar Çarpımı Örneği
F(A,B,C,D)=
(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)
14
11
8
3
M
M
M
M
)
D
,
C
,
B
,
A
(
F
×
×
×
=
Notes: F = (A + B + C’ + D’) (A’ + B + C + D) (A’ + B + C’ + D’) (A’ + B’ + C’ + D)

## Slide 55: Çarpımlar Toplamı Gösterilim
Her Boole fonksiyonu çarpımlar toplamı ile gösterilebilir.
  Kullanılan çarpım terimleri doğruluk tablosundaki 1‟lere karşılık düşer.
  Çarpımlar toplamı şeklinde gösterilmemiş Boole fonksiyonlarında bütün terimleri değişkenlerin hepsi görülecek şekilde genişletmek gerekir. Bu eksik olan terim v ise terimi ( ) ile çarpılarak yapılır.
Örnek: fonksiyonunun çarpımlar toplamı gösterilimini bulunuz.
  Terimleri genişlet
  Terimleri dağıt:
  Çarpımlar toplamı şeklinde göster: f = m3 + m2 + m0
y
x
x
f
+
=
y
x
y
x
xy
f
+
+
=
v
v
+
y
x
)
y
y
(
x
f
+
+
=

## Slide 56: Çarpımlar Toplamı Gösterilim Örneği
Örnek:
Üç değişken var: A, B, C
Terimler eksik değişkenler ile genişletilir:
F = A(B + B)(C + C) + (A + A) BC
= ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC
= ABC + ABC + ABC + ABC + ABC
= m7 + m6 + m5 + m4 + m1
= m1 + m4 + m5 + m6 + m7
C
B
A
F
+
=
Notes: F = A(B + B’)(C + C’) + (A + A’) B’ C
= ABC + ABC’ + AB’C + AB’C’ + AB’C + A’B’C
= ABC + ABC’ + AB’C + AB’C’ + A’B’C
= m7 + m6 + m5 + m4 + m1 = m1 + m4 + m5 + m6 + m7

## Slide 57: Çarpımlar Toplamının Kısa Gösterilimi
Önceki örnekte ile başladık.
F = m1+m4+m5+m6+m7 bulduk.
Bu kısa olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
C
B
A
F
+
=

## Slide 58: Toplamlar Çarpımı Gösterilimi
Her Boole fonksiyonu toplamlar çarpımı ile gösterilebilir.
  Kullanılan toplam terimleri doğruluk tablosundaki 0‟lara karşılık düşer.
  Toplamlar çarpımı şeklinde gösterilmemiş Boole fonksiyonlarında bütün terimleri değişkenlerin hepsi görülecek şekilde genişletmek gerekir. Bu eksik olan terim v ise terimi ( ) ile toplanarak yapılır.
Örnek: fonksiyonunun toplamlar çarpımı ifadesini bulunuz.
  Dağılma özelliğini kullan
  Eksik olan değişken z’yi ekle
  Toplamlar çarpımı olarak göster:
  f = M2 · M3
y
x
x
)
z
,
y
,
x
(
f
+
=
y
x
)
y
(x
1
)
y
)(x
x
(x
y
x
x
+
=
+
×
=
+
+
=
+
(
)
z
y
x
)
z
y
x
(
z
z
y
x
+
+
+
+
=
×
+
+
v
v
×

## Slide 59: Toplamlar Çarpımı Örneği
Aşağıdaki fonksiyonun toplamlar çarpımı gösterilimini bulunuz.
f=(AC+BC+A) (AC+BC+B)
f=((AC+B)(AC+ C)+A)((AC+B)(AC+ C)+B)
f=((A+B)(C+B)(A+C)(C+ C)+A)((A+B)(C+B)(A+C)(C+ C)+B)
f=((A+B)(C+B)(A+C)+A) ((A+B)(C+B)(A+C)+B)
f=(A+B+A)(C+B+A)(A+C+A)(A+B+B)(C+B+B)(A+C+B)
f=(A+B +C)(A+B+C)
f = M5 · M2
B
A
C
B
C
A
C)
B,
f(A,
+
+
=

## Slide 60: Fonksiyonların Tümleyenleri
Çarpımlar toplamı ile gösterilen bir fonksiyonun tümleyeni çarpımlar toplamında görünmeyen terimler kullanılarak ifade edilir.
Ya da aynı indislere sahip toplamlar çarpımı ifade ile gösterilir.
Örnek:
)
7
,
5
,
3
,
1
(
)
z
,
y
,
x
(
F
m
S
=
)
6
,
4
,
2
,
0
(
)
z
,
y
,
x
(
F
m
S
=
)
7
,
5
,
3
,
1
(
)
z
,
y
,
x
(
F
M
P
=

## Slide 61: Boole Fonksiyonlarının Anahtar Devreleri İle Gerçeklenmesi
Anahtarları Kullanarak
  Girişler için:
    lojik 1 anahtar kapalı
    lojik 0 anahtar açık
  Çıkışlar için:
    lojik 1 ışık açık
    lojik 0 ışık kapalı
  TÜMLEME
    lojik 1 anahtar açık
    lojik 0 anahtar kapalı
Paralel Anahtarlar  VEYA
A
B
C
C=A VEYA B
Seri anahtarlar  VE
A
B
C
C=A VE B
A
Normalde kapalı anahtar  TÜMLEME
C
C=A

## Slide 62: Boole Fonksiyonlarının Anahtar Devreleri İle Gerçeklenmesi
Örnek:
Işık (E = 1) ise açıktır. (E = 0) ise kapalıdır.
  Yol fonksiyonlarının toplamı:
    f(A, B, C, D) = ABC+AD
  Kesitleme fonksiyonlarının çarpımı:
    f(A, B, C, D) = A (B+D) (C+D)
B
A
D
C
E
Notes: L (A, B, C, D) = A ((B C') + D) = A B C' + A D

## Slide 63: Örnek: fAB=?
x1
x2
x3
x4
x1
x2
x1
x2
A
B
x1 | x2 | x3 | x4 | fAB
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
fAB=m(10,11,13,15)
fAB=M(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14)

## Slide 64: Lojik Kapılar
İlk bilgisayarlarda anahtarlar röleler tarafından kontrol edilen elektromanyetik alanlar yardımı ile açılıp kapanıyordu. Anahtarlar da akım yollarını açıp – kapamada kullanılıyorlardı.
Daha sonra vakum tüpleri akım yollarını açıp kapamada rölelerin yerini aldılar.
Günümüzde tranzistörler elektronik anahtarlar olarak kullanılmaktadır.

## Slide 65: Lojik Kapılar ve sembolleri
Lojik kapıların özel sembolleri vardır.
Davranış biçimleri aşağıdaki gibidir.
VE KAPISI
VEYA KAPISI
TÜMLEME KAPISI
(a) Grafik Semboller
VE
VEYA
TÜMLEME
(b) Zamanlama Diyagramı

## Slide 66: Kapı Gecikmesi
Fiziksel kapılarda bir veya birden fazla giriş değiştiğinde çıkış hemen değişmez.
Girişlerden herhangi birindeki değişimden sonra çıkıştaki değişime kadar geçen süreye kapı gecikmesi denir ve tK ile gösterilir.
tK
tK
Giriş
Çıkış
Zaman (ns)
0
0
1
1
0
0.5
1
1.5
tK = 0.3 ns

## Slide 67: Lojik Diyagramlar ve İfadeler
Boole fonksiyonları, doğruluk tabloları ve lojik diyagramlar aynı fonksiyonu gösterir.
Her fonksiyonun doğruluk tablosu tektir. Ancak Boole fonksiyonu ve lojik diyagramı tek değildir. Bu gerçeklemede esneklik sağlar.
X
Y
F
Z
Lojik Diyagram
Fonksiyon
Z
Y
X
F
+
=
Doğruluk Tablosu
1
1 1 1
1
1 1 0
1
1 0 1
1
1 0 0
0
0 1 1
0
0 1 0
1
0 0 1
0
0 0 0
X Y Z
Z
Y
X
F
×
+
=

## Slide 68: Çarpımlar Toplamı Gösteriliminin İndirgenmesi
Örnek:
Çarpımlar toplamı ifade:
F = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC
İndirgeme:
F = ABC + A (BC + BC + BC + BC)
= ABC + A (B + B)(C + C)
= ABC + A 1 1
= BC + A
İndirgenmiş ifade 3 değişken içerir.
Notes: F = A’ B’ C + A (B’ C’ + B C’ + B’ C + B C)
= A’ B’ C + A (B’ + B) (C’ + C)
= A’ B’ C + A.1.1
= (A’ + A)(B’ C + A)
= B’C + A

## Slide 69: Çarpımlar Toplamı İfadenin VE/VEYA İki Seviyeli Gerçeklemesi
F’in iki ayrı gerçeklemesi

## Slide 70: F Fonksiyonunun 4 farklı gerçeklemesi
Çarpımlar toplamı
İndirgenmiş çarpımlar toplamı
Toplamlar çarpımı
İndirgenmiş toplamlar çarpımı